## Slide 1
DISEMINACIÓN DE LA HORA OFICIAL
Ing. Francisco J. Jiménez Tapia
fjimenez@cenam.mx
Centro Nacional de Metrología, CENAM
LOS MÉTODOS MAS IMPORTANTES
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 2
Vía Telefónica
Vía protocolo NTP
Vía Radio comercial (voz)
Vía Radio NMI (código)
Vía Web
Contenido
Diseminación de la hora oficial
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 3
CONJUNTO DE RELOJES ATÓMICOS
1PPS
9/OCT/2014
12h15m29s
9/OCT/2014
12h15m28s
9/OCT/2014
12h15m27s
INTEGRADOR O GENERADOR DE LA ESCALA DE TIEMPO UTC(k)
UTC(k)
SIMT(k)
TELÉFONO
NTP
ESTACIÓN DE RADIO INM (CÓDIGO)
PÁGINA WEB
ESTACIÓN DE RADIO COMERCIAL (VOZ)
VISTA GENERAL

## Slide 4
CONJUNTO DE RELOJES ATÓMICOS
1PPS
28/ENE/2015
12h15m29s
28/ENE/2015
12h15m28s
28/ENE/2015
12h15m27s
INTEGRADOR O GENERADOR DE LA ESCALA DE TIEMPO UTC(k) O SIMT(k)
UTC(k)
SIMT(k)
SERVIDOR DE TIEMPO POR VOZ
ZONA HORARIA
UTC ± N (-3)
Líneas telefónicas convencionales
28/ENE/2015
9h15m29s
28/ENE/2015
9h15m28s
28/ENE/2015
9h15m27s
HORA LOCAL
TELÉFONO

## Slide 5
Conjunto archivos de audio
Generales:
Mensaje de bienvenida (CNM.wav ♫ Centro Nacional de Metrología ♫)
Zona Horaria (TC.wav ♫ Tiempo del Centro ♫)
Horas:
00h (00_h.wav ♫cero horas♫)
01h (01_h.wav ♫una hora♫)
…
23h (23_h.wav ♫veintitrés horas♫)
Minutos:
00m (00_m.wav ♫cero minutos♫)
01m (01_m.wav ♫un minuto♫)
.
59h (59_m.wav ♫cincuenta y nueve minutos♫)
Segundos:
00s (00_s.wav ♫cero segundos♫)
01s (01_s.wav ♫un segundo♫)
.
59s (59_s.wav ♫cincuenta y nueve segundos♫)
Marca de tiempo:
PIP (PIP.wav ♫♫)
FUNCIONAMIENTO

## Slide 6
Centro Nacional de Metrología
Tiempo del Centro
cero horas
cincuenta y nueve minutos
un segundo
2.2 s
1.8 s
1.8 s
2.2 s
1 s
Inicio de llamada
00h 58m 51s
1 s
PIP
Reproducción de la marca de tiempo
00h 59m 01s
vacío
DIAGRAMA DE TIEMPOS

## Slide 7
As click en el icono para escuchar una muestra

## Slide 8
RED LAN DEL CENAM
FXS’s
SO Linux (Centos)
INTERNET
TDM-410
Tiempo
del Centro
Tiempo
del Pacífico
Tiempo
del Noroeste
Tiempo
del sureste
FXO
Usuarios VoIP
Externos
Usuarios VoIP al interior del CNM
Cable telefónico UTP
con Teléfono VoIP
con QuteCom
con Teléfono VoIP
con QuteCom
PSTN
LÍNEAS ANALÓGICAS
SERVIDOR DE
LA HORA POR VOZ
Symmetricom BC635PCI
UTC(CNM)
ETAPA EXPERIMENTAL

## Slide 9
UTC(CNM)
Servidor de tiempo por Voz
Interface WEB
TIEMPO DEL NOROESTE
TIEMPO DEL CENTRO
TIEMPO DEL SURESTE
TIEMPO DEL PACÍFICO
PROYECTO FINAL

## Slide 10
CONJUNTO DE RELOJES ATÓMICOS
1PPS
28/ENE/2015
12h15m29s
28/ENE/2015
12h15m28s
28/ENE/2015
12h15m27s
UTC(k)
SIMT(k)
SERVIDOR DE TIEMPO NTP
RED LAN DEL NMI
INTERNET
Cliente NTP al interior del NMI
Cliente NTP externo
SERVIDOR DE TIEMPO NTP

## Slide 11: EL PROTOCOLO NTP
Solicitud de tiempo
Estampa de tiempo
SERVIDOR DE TIEMPO
CLIENTE DE TIEMPO
El retardo de ida y vuelta “d” y el offset “t” del reloj local están definidos como:
d = (T4 - T1) - (T2 - T3) t = ((T2 - T1) + (T3 - T4)) / 2.
Nombre de la Estampa de tiempo | ID | Cuando es generada
Estampa de tiempo Original | T1 | momento de la petición enviada por el cliente
Recepción de la Estampa de tiempo | T2 | tiempo de solicitud recibido por el servidor
Transmisión de la Estampa de tiempo | T3 | tiempo de respuesta enviado por el servidor
Destino de la Estampa de tiempo | T4 | tiempo de respuesta recibida por el cliente
T1
T2
T3
T4
RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) version 4
12:54:30.549

## Slide 12: MEDICION DE SINCRONÍA
Los niveles de sincronía alcanzados por un usuario de NTP depende de varios factores, entre los mas importantes se encuentra la incertidumbre en la medición del tiempo total de transito (TTT), debida principalmente a la condición del jitter de la red o latencia en el momento que la estampa de tiempo se propaga por la misma. Esto último depende, a su vez, del nivel de tráfico de las redes LAN y WAN.

## Slide 13: CLIENTES NTP

## Slide 14
CONJUNTO DE RELOJES ATÓMICOS
1PPS
28/ENE/2015
12h15m29s
28/ENE/2015
12h15m28s
28/ENE/2015
12h15m27s
UTC(k)
SIMT(k)
SERVIDOR DE TIEMPO NTP
RED LAN DEL NMI
INTERNET
Cliente NTP al interior del NMI
Estación de radio comercial
ESTACIÓN DE RADIO COMERCIAL
(VOZ)

## Slide 15
TRANSMISIÓN DE LA HORA POR VOZ

## Slide 16
CONJUNTO DE RELOJES ATÓMICOS
1PPS
28/ENE/2015
12h15m29s
28/ENE/2015
12h15m28s
28/ENE/2015
12h15m27s
UTC(k)
SIMT(k)
SERVIDOR DE TIEMPO NTP
RED LAN DEL NMI
INTERNET
Cliente NTP al interior del NMI
Estación de radio NMI
ESTACIÓN DE RADIO NMI
(CÓDIGO)

## Slide 18
CODIGO DCF77
PTB

## Slide 19
CODIGO MSF
INGLATERRA

## Slide 20
CODIGO WWVB
EUA

## Slide 21
ALGUNOS RELOJES RADIO CONTROLADOS

## Slide 22
CONJUNTO DE RELOJES ATÓMICOS
1PPS
28/ENE/2015
12h15m29s
28/ENE/2015
12h15m28s
28/ENE/2015
12h15m27s
UTC(k)
SERVIDOR DE TIEMPO NTP
RED LAN DEL NMI
INTERNET
Cliente NTP al interior del NMI
ESTACIÓN DE RADIO NMI
(CÓDIGO)

## Slide 23
RELOJ WEB DEL NRC
(CANADÁ)

## Slide 24
RELOJ WEB DEL NIST
(EUA)

## Slide 25
RELOJ WEB DEL CENAM
(MÉXICO)

## Slide 26
RELOJ WEB DEL CENAMEP
(PANAMÁ)

## Slide 27
RELOJ WEB DEL INM
(COLOMBIA)

## Slide 28
¡GRACIAS!
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________